Содержание

1 Постановка задачи

2 Разработка алгоритма работы управляющего автомата.

3 Тестирование программы

4 Разработка УА с жесткой логикой.

4.1 Общие сведения.

4.2 Абстрактный синтез.

4.2 Структурный синтез

Выбор варианта кодирования

4.3 Построение кодированной ПТП, синтез функций возбуждения и выходов.

4.4 Реализация управляющего автомата с жёсткой логикой на заданной элементной базе.

4.5 Расчет максимальной частоты следования синхросигнала.

4.6 Описание работы

6 Управляющий автомат с программируемой логикой.

6.1 Построение кодированной ГСА

6.2 Таблица прошивки ПЗУ

6.4 Структура МПА с программируемой логикой.

6.5 Описание работы принципиальной схемы УА с программируемой логикой.

Список использованной литературы

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

# 1 Постановка задачи

В данной курсовой работе необходимо разработать управляющий автомат с жесткой / программируемой логикой для выполнения операции:  y = (a - b)/с.

Управляющий автомат связан с операционным автоматом. В данном случае в качестве операционного автомата выступает микропроцессорная система, базирующаяся на каком-то конкретном микропроцессоре. В качестве данного микропроцессора выберем шестнадцатиразрядный микропроцессор Intel 80286. Т.е. все операнды должны иметь размер 16 бит, так как регистры имеют разрядность 16 бит. Но так как в заданной операции присутствует деление, то разрядность делимого (а) должна быть в два раза больше разрядности делимого (с). Все операнды хранятся в ОЗУ в дополнительном коде.

С учетом вышесказанного разработаем алгоритм и программу на ассемблере для выполнения заданной операции.

Листинг программы приведен в приложении 1.

Схема алгоритма приведена в приложении 2.

Этапы работы:

- Составление алгоритма работы операционного автомата.

- Построение таблицы переходов для автомата Мура, синтез СКУ и СВФ.

- Построение автомата Мили, синтез СКУ и СВФ.

- Минимизация числа состояний выбранного автомата.

- Построение функций возбуждения и выходов.

- Оценка автомата с точки зрения максимального быстордействия.

- Разработка принципиальной схемы управляющего автомата с жёсткой логикой.

- Разработка функциональной схемы МПА с программируемой логикой.

- Разработка таблицы прошивки ПЗУ МПА с ПЛ.

- Разработка принципиальной схемы МПА с ПЛ.

# 2 Разработка алгоритма работы управляющего автомата.

По заданию необходимо разработать алгоритм вычисления значения по формуле . Деление должно быть реализовано с помощью простейших микроопераций сложения и сдвига. Исходные  данные представлены в формате целого со знаком.

Исходные значения – целые переменные А, В, С. Алгоритм начинается с записи значения переменной А в один из РОН-ов. Потом из этого регистра вычитается значение переменной В.  Возможно в результате вычитания получится переполнение, которое фиксируется с помощью проверки соответствующего флага, и производится выход из алгоритма. Знак результата кодируется 0 или 1 и сохраняется в стэке.

После этого производится собственно деление (a-b)/c,  которые находятся в памяти. В качестве алгоритма деления используется алгоритм деления целых чисел  без знака. Знак результата формируется при завершении алгоритма извлечением из стэка кода этого знака (0 или 1). Соответственно проверяя условие получаем положительный или отрицательный результат.

| Значение признака С и знака остатка | Комментарий микрооперации в следующем такте | Значение очередной цифры частного |
| --- | --- | --- |
| Пробное вычитание(в см ) |
| С=0, остаток<0 | Деление состоится Сдвиг влево на 1р. | - |
| После пробного вычитания |
| С=0, остаток<0 | Сложение( в сумматор посылаетя У), затем сдвиг влево на 1р. | 0 Zi=Ci |
| С=0, остаток>=0 | Вычитание (в сумматор посылаетя ), затем сдвиг влево на 1р. | 1 Zi=Ci |

# 3 Тестирование программы

Ниже приведен листинг LOG – файла при обработке переполнения разрядной сетки при вычитании чисел: (A-B)

Turbo Debugger Log

Variables

a                            28912 (70F0h)

b                            36860 (8FFCh)

c                            's' 115 (73h)

ost                          ' ' 0 (00h)

rez                          ' ' 0 (00h)

start                        @5F9C:0000

CPU 80486

ds:0000 F0 70 FC 8F 73 00 00 00 Ёp№Пs

ds:0008 00 00 00 00 00 00 00 00

ds:0010 B8 9B 5F 8E D8 8B 1E 00 ¬Ы_О+Л-

ds:0018 00 2B 1E 02 00 70 70 83  +- ppГ

CPU 80486

ax 5F9B

bx 0000

cx 0000

dx 0000

si 0000

di 0000

bp 0000

sp 0280

ds 5F9B

es 5F63

ss 5F73

cs 5F9C

ip 0005

CPU 80486

c=0

z=0

s=0

o=0

p=0

a=0

i=1

d=0

CPU 80486

ax 0001

bx E0F4

cx 0000

dx 0000

si 0000

di 0000

bp 0000

sp 0280

ds 5F9B

es 5F63

ss 5F73

cs 5F9C

ip 0089

CPU 80486

c=1

z=0

s=1

o=1

p=0

a=1

i=1

d=0

Variables

a                            28912 (70F0h)

b                            36860 (8FFCh)

c                            's' 115 (73h)

ost                          ' ' 0 (00h)

rez                          ' ' 0 (00h)

start                        @5F9C:0000

CPU 80486

ax 5F9B

bx E0F4

cx 0000

dx 0000

si 0000

di 0000

bp 0000

sp 0280

ds 5F9B

es 5F63

ss 5F73

cs 5F9C

ip 0005

Далее приведен листинг LOG – файла при обработке исключительной ситуации – делении на ноль

Turbo Debugger Log

Variables

a                            208 (D0h)

b                            65516 (FFECh)

c                            ' ' 0 (00h)

ost                          ' ' 0 (00h)

rez                          ' ' 0 (00h)

start                        @5F9C:0000

CPU 80486

ax 5F9B

bx 00D0

cx 0000

dx 0000

si 0000

di 0000

bp 0000

sp 0280

ds 5F9B

es 5F63

ss 5F73

cs 5F9C

ip 0009

CPU 80486

c=0

z=0

s=0

o=0

p=0

a=0

i=1

d=0

CPU 80486

ds:0000 D0 00 EC FF 00 00 00 00 ¦ ь

ds:0008 00 00 00 00 00 00 00 00

ds:0010 B8 9B 5F 8E D8 8B 1E 00 ¬Ы_О+Л-

ds:0018 00 2B 1E 02 00 70 70 83  +- ppГ

CPU 80486

ax 0001

bx 00E4

cx 0000

dx 0000

si 0000

di 0000

bp 0000

sp 027E

ds 5F9B

es 5F63

ss 5F73

cs 5F9C

ip 0089

CPU 80486

c=0

z=1

s=0

o=0

p=1

a=0

i=1

d=0

CPU 80486

ds:0000 D0 00 EC FF 00 00 00 00 ¦ ь

ds:0008 00 00 00 00 00 00 00 00

ds:0010 B8 9B 5F 8E D8 8B 1E 00 ¬Ы_О+Л-

ds:0018 00 2B 1E 02 00 70 70 83  +- ppГ

Variables

a                            208 (D0h)

b                            65516 (FFECh)

c                            ' ' 0 (00h)

ost                          ' ' 0 (00h)

rez                          ' ' 0 (00h)

Далее приведен листинг LOG – файла показывающего правильность алгоритма работы программы:

Turbo Debugger Log

Variables

a             208 (D0h)

b              20 (14h)

| c ' |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

1

S3(y3)

S2(y2)

S1(y1)

S0(y0)

S16(y3)

X2=1

S10(y9)

S14(y11)

S12(y1)

S4(y4)

0

S8(y8)

1

S6(y6)

Х1=1

S17(yk)

X2=1

S11(y10)

S15(y11)

S13(y1)

S9(y8)

S7(y7)

S5(y5)

1

0

0

B

S6(y6)

1

S5(y5)

S4(y4)

0

X2

0

1

X3

S10(y8)

S9(y9)

S11(y10)

S10(y8)

S7(y7)

0

1

0

1

X2

S3(y3)

A

X1

S2(y2)

S1(y1)

S0(y0)

Начало выделенной части алгоритма

E

F

D

S23(y21)

S22(y18)

S21(y20)

S20(y19)

S19(y18)

S18(y17)

C

0

1

X4

S17(y16)

S16(y15)

S15(y14)

1

S14(y13)

S13(y12)

0

X1

B

A

S12(y11)

Конец выделенной части алгоритма

E

G

F

H

0

S40(y30)

S39(y29)

1

X3

S38(y28)

S37(y27)

S36(y21)

Zx3

X3

S31(y16)

S35(y26)

S33(y21)

S29(y17)

S27(y25)

S30(y19)

S34(y26)

S32(y21)

S24(y22)

0

S28(y17)

1

S26(y24)

S25(y23)

С=1

C

D

S43(y33)

S44(y34)

S41(y31)

S459y45)

S42(y32)

H

G